## Slide 1
冗余度串联机器人建模、分析与控制
汇报人:梅笑寒、任义文、张顾璇、吕管超

## Slide 2
1
2
运动学建模（正解、反解）
动力学建模与Simscape仿真

## Slide 3
运动学建模（正解、反解）

## Slide 4
正运动学
正运动学：已知机器人所有关节的角度，计算末端执行器在空间中的位置和姿态。
建立mDH参数表，选用MDH参数法推导齐次变换矩阵T，从而建立正运动学模型

## Slide 5
正运动学
1、确立坐标轴
轴：轴始终沿着关节的轴线方向
轴：轴建立在关节轴和的公垂线上
轴：右手定则确定，
原点位于轴与公垂线的交点处

## Slide 6
正运动学
连杆长度
几何定义：轴线轴线公垂线距离
建立方向：沿，从距离
2、MDH参数的建立
连杆转角
几何定义：轴线轴线夹角
建立方向：绕，将角度（按右手定则）

## Slide 7
正运动学
2、MDH参数的建立
连杆偏置
几何定义：公垂线上的距离
建立方向：沿，从距离
关节角
几何定义：公垂线上的距离
建立方向：绕，将所需的角度

## Slide 8
正运动学
3、得到变换矩阵
绕→沿平移旋转→沿平移
数学表达式：

## Slide 9
正运动学
关节i |  |  | 
1 | 0 |  | -0.1564-0.1284
2 | 0 |  | -0.0054-0.0064
3 | 0 |  | -0.2104-0.2104
4 | 0 |  | -0.0064-0.0064
5 | 0 |  | -0.2084-0.1059
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | -0.0615-0.1059
末端 | 0 |  | 0
关节i |  |  | 
1 | 0 |  | -0.1564-0.1284
2 | 0 |  | -0.0054-0.0064
3 | 0 |  | -0.2104-0.2104
4 | 0 |  | -0.0064-0.0064
5 | 0 |  | -0.2084-0.1059
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | -0.0615-0.1059
末端 | 0 |  | 0
MDH参数表

## Slide 10
运动学逆解
方案选取：
逆运动学的经典求解方法有解析法和数值法两种。
思路 | 核心思想 | 优点 | 用途
解析法 | 固定一个冗余参数（如臂 角），将7DOF降为 6DOF，得到封闭解 | 计算快，适合实时控制 | 在线轨迹跟踪时快速求逆
数值优化法 | 构造目标函数（如最小关 节变动），用迭代法逼近 满足位姿误差的解 | 灵活处理关节限位、避障等约束 | 离线轨迹规划，处理严格 路径点

## Slide 11
运动学逆解
由于我们没有简化urdf文件中的偏置项，所以机器人模型中只存在‘球形腕部’（即三轴交于一点），而不存在‘球形肩部’，所以传统的臂角法并不适用。
但我们仍然想使用解析法求解逆运动学。
方案：（1）利用球形手腕进行位置解耦
（2）引入虚拟臂角，进行一维数值迭代
（3）解析求解剩余关节

## Slide 12
运动学逆解（数值法）
解析法没有成功求解机械臂的逆运动学后，我们转而选择数值方法求解。
求解思路：1、从初值出发，计算当前末端位置与姿态
2、计算位置与姿态误差。
3、计算雅可比矩阵
4、阻尼最小二乘法计算迭代步长
5、更新各个关节角度后，回到第一步。

## Slide 13
运动学逆解（数值法）
为了避免欧拉角的万向死锁问题，以及便于后续轨迹插值方便，选用四元数来描述末端姿态。
1、四元数：一个四元数 由一个实部和三个虚部组成，通常写作：
在表达三维旋转时，一般只使用单位四元数，即满足模长为 1 的四元数：
。

## Slide 14
运动学逆解（数值法）
1、四元数
Euler旋转定理：三维空间中的任意旋转都可以用 绕一个单位轴 旋转一个角度 来表示（即轴角表示法 ）。
单位四元数与轴角的映射关系定义为：

## Slide 15
运动学逆解（数值法）
1、四元数
旋转矩阵如何转换为四元数（标准转换公式）：
矩阵的迹为 。可以推导出：
其余三个虚部可以通过非对角线元素相减得到：
鲁棒性问题：

## Slide 16
运动学逆解（数值法）
1、四元数
旋转矩阵如何转换为四元数（shepperd算法）
Shepperd 观察到，旋转矩阵的对角线元素和迹之间，隐藏着 4 个完全平等的二次方关系： 无论当前的旋转矩阵是什么姿态，由于 是单位四元数，这四个平方项的和必然等于 4。也就是说，这四个项中，绝对不可能同时都很小，其中必然有一个项的值是大于或等于 1 的。

## Slide 17
1、四元数
旋转矩阵如何转换为四元数（shepperd算法）
Shepperd 算法的策略：先比较 、、 和 的大小，找出当中最大的那一个。将最大项作为“主元”，先通过开平方计算出该分量（确保分量最大，绝不接近 0）。利用这个绝对安全的主元作为分母，去求解剩下的三个分量。

## Slide 18
运动学逆解（数值法）
1、四元数
在三维空间中，已知当前四元数姿态为 ，目标姿态为 。要想知道从当前姿态转到目标姿态需要“怎么转”，我们在代数上需要求它们的误差四元数（或增量四元数） ：
因为 是单位四元数，所以它的逆就是它的共轭：

## Slide 19
运动学逆解（数值法）
1、四元数
根据四元数乘法的代数定义，两个四元数 和 相乘，其虚部（向量部分）的通用展开公式为：
根据四元数定义，误差四元数的虚部满足：
其中 是总旋转误差角（弧度）， 是旋转轴。

## Slide 20
运动学逆解（数值法）
1、四元数
运动学迭代中，需要的姿态误差向量是 “旋转轴 旋转角”，因此：
Add：如果当前姿态和目标姿态差得特别远，sin(x)≈x 的假设 就不再成立。从而拖慢逆运动学在最初几步的收敛速度。

## Slide 21
运动学逆解（数值法）
2、雅可比矩阵：
雅可比矩阵 是一个 的矩阵，它线性地将关节速度 映射到末端广义速度 ：
展开成矩阵形式为：

## Slide 22
运动学逆解（数值法）
2、雅可比矩阵：
几何雅可比矩阵（Geometric Jacobian）：直接建立关节速度与末端物理线速度、物理角速度之间的关系。它的推导基于清晰的几何结构，最为常用。
解析雅可比矩阵（Analytical Jacobian）：末端姿态不用角速度 表示，而是用某种姿态参数化的导数（如欧拉角变化率 或四元数导数 ）表示。

## Slide 23
运动学逆解（数值法）
2、雅可比矩阵（几何雅可比矩阵的建立方法-矢量积法）
将 的雅可比矩阵拆分为上半部分（线速度雅可比 ）和下半部分（角速度雅可比 ）：

## Slide 24
运动学逆解（数值法）
2、雅可比矩阵（几何雅可比矩阵的建立方法-矢量积法）
zi−1​：第 个关节的旋转轴或移动轴方向矢量在基坐标系下的表示（通常是当前坐标系的 轴）。
：第 个关节的坐标系原点在基坐标系下的位置矢量。
：机械臂末端执行器（End-effector）原点在基坐标系下的位置矢量。

## Slide 25
运动学逆解（数值法）
3、代码验证
令初始关节角全为零，随机设置一个目标关节角，使用正运动学得到目标末端姿态，输入逆运动学函数进行迭代。

## Slide 26
3、代码验证
给定一段目标轨迹，（一个YZ平面的圆为例），固定末端姿态，使用逆运动学函数得到关节轨迹（除初始点的迭代初值为零向量外，其他位置以上一点的关节角度为迭代初值），再将得到的关节轨迹输入正运动学函数得到实验轨迹。

## Slide 27
3、代码验证
增大轨迹圆的半径为0.4m后（之前为0.3m）

## Slide 28
动力学建模与Simscape仿真验证

## Slide 29
动力学逆问题
任务目标：已知各个求各个关节所受力矩。
方案调研：
思路 | 核心思想 | 优点
牛顿欧拉法 | 基于力与力矩递推建模 | 计算效率高，适合实时控制
拉格朗日法 | 基于能量关系建立方程 | 形式统一，物理意义清晰

## Slide 30
具体方案
获取机器人动力学参数：从urdf文件中读出所有杆件的连杆质量、质心位置、惯量张量
根据牛顿欧拉法/拉格朗日法计算相应关节的力矩
Simscape验证：从urdf文件的实际模型和建立的动力学模型进行对比验证。前者调用系统函数验算结果是否一致
给定关节轨迹--->理论动力学求关节力矩--->力矩输入Simscape--->获得仿真运动结果

## Slide 31
具体方案
获取机器人动力学参数：从urdf文件中读出所有杆件的连杆质量、质心位置、惯量张量
通过正运动学模型计算系统能量
建立机器人拉格朗日动力学方程
整理成以下形式
Simscape验证：从urdf文件的实际模型和建立的动力学模型进行对比验证。前者调用系统函数验算结果是否一致
给定关节轨迹--->理论动力学求关节力矩--->力矩输入Simscape--->获得仿真运动结果

## Slide 32
递推牛顿欧拉法
1、重力补偿：
把基座的初始线加速度设为g（竖直向上），
根据达朗贝尔原理，所有连杆因此会受到一个向下的惯性力，
等效了重力，从而在后续无需考虑重力项。
2、正向递推：
沿着正向运动学，逐级计算每一个连杆在自身坐标系 下的角速度、角加速度和原点线加速度。

## Slide 33
递推牛顿欧拉法
2、正向递推：
（1）坐标系转换矩阵：通过mDH参数计算提取旋转矩阵和平移向量
（2）角速度：当前连杆的角速度 = 上一连杆的角速度投影 + 当前关节产生的角速度。

## Slide 34
递推牛顿欧拉法
2、正向递推
（3）角加速度当前连杆的角加速度 = 上一连杆的角加速度投影 + 科里奥利加速度交叉项 + 当前关节产生的角加速度。
（4）连杆坐标系原点加速度：牵连运动引起的线加速度 = 上一连杆原点加速度投影 + 切向加速度 + 向心加速度。

## Slide 35
递推牛顿欧拉法
3、反向递推
根据牛顿-欧拉方程，计算维持各个连杆运动所需的力，然后从末端往基座逐级推导连杆间的相互作用力，最终投影到关节轴上得到电机力矩。
（1）质心加速度将坐标系原点的加速度平移到质心 处。

## Slide 36
递推牛顿欧拉法
3、反向递推
（2）刚体质心惯性力与 惯性力矩 ：
由牛顿第二定律与欧拉方程。

## Slide 37
递推牛顿欧拉法
3、反向递推
（3）连杆间的作用力平衡 ：当前连杆受到的力 = 它需要施加给下一连杆的力 + 自身加速所需的惯性力。
（4）连杆间的作用力矩平衡 ：当前连杆受到的力矩 = 自身惯性力矩 + 传给下一连杆的力矩 + 质心偏置力矩 + 坐标系平移力矩。

## Slide 38
递推牛顿欧拉法
3、反向递推
（5）关节输出力矩 ：
不管连杆受到多么复杂的空间力和力矩，电机只能提供沿自身旋转轴（ 轴）的力矩，其余的力矩由机械臂刚体结构自身承受。

## Slide 39
递推牛顿欧拉法
动力学验证
使用Simulink SimscapeMultibody进行仿真
思路 | 关节输入 | 传感器输出 | 优劣
力矩验证 | 力矩 | 关节轨迹 | 多个因素交织，更加复杂
力矩对比 | 位置、速度、加速度 | 力矩 | 直接对比力矩数值

## Slide 40
力矩作为输入
使用Simulink SimscapeMultibody进行仿真

## Slide 41
力矩作为输入

## Slide 42
递推牛顿欧拉法
代码验证：
使用Simulink SimscapeMultibody进行仿真

## Slide 43
递推牛顿欧拉法
代码验证：
对每个关节施加同样的正弦输入，仿真输出各个关节所受力矩，同递推牛顿欧拉法计算出的各个关节所受力矩进行对比。

## Slide 44
递推牛顿欧拉法
代码验证：
编写脚本输出各个关节所受力矩的实验值（自己编写的RNEA函数）以及理论值（multibody仿真输出结果），以及误差曲线

## Slide 45
递推牛顿欧拉法

## Slide 46
递推牛顿欧拉法
代码验证：
其中除了关节七，其余关节相对误差量级都小于0.1%，关节七的相对误差最大为3.1%，分析出现这样误差的原因可能是由于关节七本身所受力矩就很小（幅值），导致算出来的相对误差百分比显得比其他关节稍大。

## Slide 47
拉格朗日法
建立机器人拉格朗日动力学方程
整理成以下形式
其中 描述惯性特性，描述速度耦合项，描述重力补偿项， 是所求的力矩。
后续正动力学仿真就是在此模型基础上，由输入力矩求解机械臂运动响应。

## Slide 48
拉格朗日法
由质心雅可比矩阵构造惯性矩阵
第个连杆质心速度：
第 个连杆角速度:
连杆动能：
总动能：
惯性矩阵累加公式：
代码对每个连杆读取质量、质心和惯性张量，计算质心位置，再构造 和 ，最后累加得到

## Slide 49
拉格朗日法
科氏项与重力项计算
科氏项：
用中心差分计算：
重力项:
总势能：
重力广义力：
最终可求得

## Slide 50
拉格朗日法动力学正解
代码最终计算：
这是逆动力学
如果用于动力学正解，则已知输入力矩和初始状态，求机械臂运动
动力学正解方程：
整体思路：
在每个时刻先由之前的 和此时的计算关节加速度 ，再通过数值积分得到当前的速度和位置。

## Slide 51
拉格朗日法
代码验证：
将牛顿欧拉法的测试脚本中的输出改成由拉格朗日法输出，最后结果与之前的效果保持一致

## Slide 52
后续计划
主要任务 | 计划与方法调研（主要负责） | 具体实施
控制系统 | 吕管超 张顾璇 | 合作进行
轨迹规划 | 梅笑寒 任义文 | 

## Slide 53
谢谢大家